Приложение № 1

к договору на составление проектно-сметной документации

№_____ от «___» _________202__ г.

Техническое задание

на разработку проектной документации по

капитальному ремонту фасада многоквартирного дома расположенного

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.Виталия Кручины д.8, с устройством входных зон перед подъездами №1,2,3,4,5 и отмостки со стороны главного и дворового фасада.

Перечень основных исходных данных и требований

| 1. Наименование, адрес проектируемого объекта | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Виталия Кручины, д.8 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Задание заказчика |
| 3. Вид ремонта | Капитальный ремонт фасада: Наружная облицовка стен фасада панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу ~ 1158 м2. Штукатурные наружные работы (цементно-песчаный раствор, толщ, не менее 20мм ~ 65 м2 Обмазочная гидроизоляция цоколя ~ 60,2 м2 Уплотнитель жгутовый для утепления межпанельного шва между цокольными и первыми этажами ~ 150 мп Герметизация межпанельного шва между цокольными и первыми этажами (Гермобутиловая мастика «Технониколь») ~ 56 м2 Утепление поверхности стен базальтовым утеплителем при толщине 50 мм ~ 1158 м2. Демонтаж оконных отливов и установка новых -200 м2. Демонтаж старого утепления (напыляемый)с торцевой стены дома подъезда № 5 ~ 171 м2. Демонтаж (разборка) старой облицовки из профильного листа с торцевой стены дома подъезда № 5 ~ 203 м2. Разборка каркаса из деревянных брусьев-40 м2. Облицовка торцевых стен дома панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу ~ 351 м2. Утепление поверхности торцевых стен базальтовым утеплителем при толщине слоя 100 мм ~ 351 м2. Демонтаж оконных отливов и установка новых на торцевой стене подъезда №5 ~ 40 м2. Демонтаж козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа ~ 105,5 м2. Разборка каркаса из деревянных брусьев над балконами и лоджиями ~ 1,97 м3. Установка козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа ~ 105,5 м2. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для изготовления металлического каркаса ~ 2,8 т. Выравнивание цементной стяжки крылец на входных зонах подъездов № 1,2,4,5 не менее 50мм. ~1,2 м3. Устройство резинового покрытия крылец на входных зонах подъездов №1,2,3,4,5. ~ 29,5м2. Демонтаж существующей отмостки с главного и дворового фасада ~ 22,2 м3. Устройство отмостки с главного и дворового фасада ~ 22,2 м3. Демонтаж и установка подвальных продухов с сеткой, размером 600*600мм - 22 шт. Все размеры могут быть изменены при выполнении 1-го этапа работ по проектированию. |
| 4. Источник финансирования | Источник финансирования: 1. средства собственников, накопленные на капитальный ремонт на специальном счете. 2. средства на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитального ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Камчатского края; 3. средства государственной поддержки из бюджета Камчатского края в виде финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг и выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт. |
| 5. Стадийность проектирования | Проектирование провести в 4 этапа: - 1 этап - сбор, обобщение исходных данных; - 2 этап - составление проектной документации; - 3 этап - составление сметной документации; - 4 этап - составление согласованной ПСД. |
| 6. Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать вариант архитектурного облика здания по главному и торцевому фасаду здания (цветовое оформление фасадов по эскизу заказчика). Принятые решения согласовать с Заказчиком. |
| 7. Функциональное назначение | Назначение здания – многоквартирный дом. |
| 8. Требования к энергоэффективности | При проектировании необходимо учесть комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 9. Сведения о нуждах заказчика: | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания. |
| 10. Основные требования к отделке здания | Отделку фасада предусмотреть по принципу навесного вентилируемого фасада из профильных листов, размещённых на выравнивающей подсистеме, включая лоджии и балконы. |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Отделку фасада выполнить из профильных листов, размещённых на выравнивающей подсистеме, включая лоджии и балконы. Над балконами и лоджиями установить козырьки из профильного листа на металлическом каркасе. На входных зонах подъездов крыльца отделать резиновым покрытием. Установить отмостку со стороны главного и дворового фасада. Все строительные конструкции должны подбираться в соответствии с действующими нормами проектирования. |
| 12. Содержание рабочего проекта | Разработка проекта проводится в следующем объеме: Обмерочные чертежи Отчёт о техническом обследовании Дефектная ведомость Ведомость объёма работ капитального ремонта фасада Пояснительная записка Архитектурные решения (рабочая документация): Эскизы; Цветовое решение по всем фасадам (по эскизу заказчика); Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Конструктивные и объёмно-планировочные решения (рабочая документация): Разработка схемы расположения кронштейнов и направляющих под систему вентилируемого фасада; Разработка схемы раскладки утеплителя послойно; Разработка детальных узлов, разрезов и сечений; Разработка устройства козырьков над балконами и лоджиями. Ремонт крыльца (устройство резинового покрытия). Смета на капитальный ремонт. Пояснительная записка Локальная смета Мониторинг цен на материалы Прайс-листы |
| 13. Требования к выполнению работ проектированию | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и др. нормативными актами Российской Федерации: Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; СНиП 23-10-99 «Строительная климатология»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» СНиП 2.01.07-85*: «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-88: «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» СНиП 3.04.03-85: «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». СНиП 2.03.11-85: «Защита строительных конструкций от коррозии». Сметный расчет должен быть выполнен с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР) и индексах по справочникам 4-го квартала 2020 года. |
| 14. Необходимость предоставления проектной документации на электронных носителях | Рабочая документация предоставляется Заказчику в 3-х комплектах документации на бумажном носителе и направлена в формате PDF на электронную почту: info@gkh-kamchatki.ru |

## Подписи сторон:

| Заказчик: _________________________ | Исполнитель: ____________________ |
| --- | --- |

Согласовано:

Председатель Совета дома_____________/______________________/