Приложение № 1

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту

№___от ____  _________г.

Утверждаю:

Председатель правления ТСЖ «Морское»

_______________А.Г. Афонин

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Виталия Кручины д. 3,

г. Петропавловск-Камчатский, с устройством входных зон перед подъездами

№ 1,2,3,4,5,6 и отмостки со стороны главного и дворового фасада.

Перечень основных исходных данных и требований

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная облицовка стен фасада кассетами и панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу. | м2 | 1328 |
| 2. | Утепление поверхности стен базальтовым утеплителем при толщине 50 мм. | м2 | 1328 |
| 3. | Штукатурные наружные работы (цементно-песчаный раствор, толщ, не менее 20мм. | м2 | 78 |
| 4. | Обмазочная гидроизоляция цоколя | м2 | 72,2 |
| 5. | Уплотнитель жгутовый для утепления межпанельного шва между цокольными и первыми этажами | м.п. | 180 |
| 6. | Герметизация межпанельного шва между цокольными и первыми этажами (Гермобутиловая мастика «Технониколь») | м2 | 67,2 |
| 7. | Демонтаж оконных отливов и установка новых. | м2 | 240 |
|  | Демонтаж старой отделки с торцов 1 и 6 подъездов |  |  |
| 8. | Демонтаж (разборка) старой облицовки из профильного листа с торцевых стен дома подъездов № 1,6. | м2 | 450,1 |
| 9. | Разборка каркаса из деревянных брусьев. | м2 | 38 |
| 10. | Облицовка торцевых стен дома кассетами и панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу 1 и 6 подъездов. | м2 | 401,4 |
| 11. | Демонтаж самовозведенных конструкций балконов и стен со стороны дворового и главного фасадов | м2 | 154 |
| 12. | Утепление поверхности торцевых стен базальтовым утеплителем при толщине слоя 100 мм. | м2 | 401,4 |
| 13. | Демонтаж оконных отливов и установка новых. | м2 | 40 |
| 14. | Демонтаж козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа. | м2 | 126,6 |
| 15. | Разборка каркаса из деревянных брусьев над балконами и лоджиями. | м3 | 2,17 |
| 16. | Установка козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа. | м2 | 126,6 |
| 17. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для изготовления металлического каркаса. | т. | 2,97 |
| 18. | Выравнивание цементной стяжки крылец на входных зонах подъездов № 1,2,3,4,5,6 не менее 50мм. | м3 | 1,7 |
| 19. | Устройство резинового покрытия крылец на входных зонах подъездов № 1,2,3,4,5,6. | м2 | 34,5 |
|  | Устройство отмостки |  |  |
| 20. | Демонтаж существующей отмостки. | м3 | 28,8 |
| 21. | Устройство отмостки с главного и дворового фасада. | м3 | 28,8 |
| 22. | Демонтаж и установка подвальных продухов с сеткой, размером 600*600мм. | шт. | 23 |
|  | Сроки выполнения и стоимость работ |  |  |
| 23. | Сроки выполнения работ со дня заключения договора. | мес. | 6 |
| 24. | Стоимость работ | тысяч руб. |  |

* Объемы могут быть пересмотрены проектировщиком в незначительном объеме.

## Подписи сторон

| Заказчик: ______________________ | Подрядчик: ____________________ |
| --- | --- |

Согласовано:

Председатель Совета дома_____________/__________________________/