«УТВЕРЖДАЮ»    Председатель правления

ТСЖ «Камчатка»

______________________Мартынова З.К.

«___» __________________ 2019 г.

Техническое задание

на проведение капитального ремонта инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

жилого дома по адресу:

ул. Тушканова 10/3 г. Петропавловска - Камчатского

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Пяти этажное жилое здание |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. П-Камчатский, ул. Тушканова, д.10/3 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Камчатка» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется результатами конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | 2-3 квартал 2019г. |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные помещения |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

1.Общие требования:

1.1.	Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – МКД).

1.2.	Место выполнения работ: Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский ул. Тушканова 10/3;

1.3.	Виды работ: ремонт инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и сопутствующих работ для проведения капитального ремонта

.

2.Требования к методам производства работ,                                                                                                            качеству и техническим характеристикам материалов:

2.1.	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.

2.2.	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать   государственным стандартам и техническим условиям. Рекомендуется использовать преимущественно материалы и оборудование отечественного производства. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования для МКД.

2.3.	При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий. При исполнении условий договора на выполнение работ по капитальному ремонту  с разработкой (предоставлением) ПСД на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Подрядчик должен обеспечить осуществление внутреннего контроля качества работ.

2.4.	Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком и представителем собственников жилья.

2.5.	Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011.

2.6.	При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих (скрытых) работ, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

2.7.	Перед приемкой выполненных работ, предоставляются результаты приемо-сдаточных испытаний, проводимые за счет средств заказчика, для последующего ввода в эксплуатацию.

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

2.8.	Капитальный ремонт выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняяемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион  развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.15,5; п.15,6; п.21; п.24,7; п.24,10 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта.

3. Требования к Подрядчику:

3.1.	Опыт работ на объектах МКД не менее 5-ти лет компетентностью, количеством персонала, необходимым для выполнения указанных работ.

3.2.       Материально – технической базой: работать со своими инструментами, расходными материалами; обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

3.3.	Ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ.

3.4.	Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и   вывозить на специализированый полигон силами и за счет подрядчика.

3.5.	Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать.

3.6.	Самостоятельно произвести электрообеспечение для выполняемых работ.

3.7.	При производстве ремонтных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей к зданию территории.

3.8.	Предотвращать ущерб имуществу граждан, проживающих в жилом доме. В случае причинения ущерба, возмещать его стоимость.

3.8.	Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

3.9.	Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.

3.10.	По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

3.11.	При производстве работ необходимо ведение Общего журнала работ на объекте.

3.12.	По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе производства скрытых работ, отделочных работ и после производства работ.

3.13.	При монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения производить комплекс мер необходимых для сдачи системы в эксплуатацию (проводить гидравлические испытания, тепловые и т.д). В местах прохождения трубопроводов через стены производить сверление и заделку отверстий, а так же применять гильзы. При прокладке трубопроводов заменять запорную арматуру, относящуюся к общему имуществу.

3.13.	Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются

4. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ.                                                                           4.1.  Составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Результаты работы:

5.1.	Комиссионный прием работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

5.2.	Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.

6.Перечень объемов работ

6.1.      Сметная документация Приложение № 1.